ТЕПЛОСЧЕТЧИК  SA-94/1

Таблица 1- Переменные данные для заказа SA-94/1

| Теплосчетчик SA-94/1- |  | - ПРН - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение (согласно таблице 2) | 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный диаметр первичного преобразователя: |  |  | 010 015 025 040 050 080 100 150 200 300 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсоединение первичного преобразователя: фланцевое резьбовое: со штуцером с фаской со штуцером с резьбой |  |  |  |  | ФЛ Р1 Р2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы: постоянного тока частотные |  |  |  |  |  |  | Т Ч |  |  |  |  |  |  |
| Градуировка термопреобразова- телей: 100П Pt100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 |  |  |  |  |
| Длина погружаемой части термо-преобразователей, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для 100П: 70 98 133 223 | для Pt100: 80 100 120 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 234 |  |  |
| Стандартный последовательный интерфейс: RS232 RS422/RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 |

Пример заказа теплосчетчиков SA-94/1 исполнения 1, с первичным преобразователем ПРН с условным диаметром 25 мм, резьбового подсоединения с монтажными штуцерами с фаской, двумя выходными электрическими сигналами постоянного тока, комплектом термопреобразоватей   с   номинальной   статической   характеристикой   100П,   с  длиной

погружаемой части 70 мм, со стандартным последовательным интерфейсом RS232:

“Теплосчетчик SA-94/1-1-ПРН-025-Р1-Т-1-1-1”.

Внимание! При составлении заказа необходимо учесть, что у теплосчетчиков исполнения 3 два наименьших диапазона измерения расхода, приведенных в таблице 3, не калибруются и погрешность измерения в них не нормируется.

Таблица 2 - Исполнения

| Исполнение теплосчетчика | Разность температур теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, (С | Ориентировочное значение верхнего предела скорости теплоносителя, м/с |
| --- | --- | --- |
| 1 | От 3 до 140 | От 1,0 до 10 |
| 3 | От 3 до 140 | От 1,6 до 10 |

Таблица 3 - Наибольшие расходы

| Условный внут- ренний диаметр первичного | Ориентировочное значение верхнего предела скорости жидкости, м/c |
| --- | --- |
| преобразователя, | 1,00 | 1,60 | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 10,00 |
| Dn, мм | Наибольший расход, Qmax, м3/ч |
| 6 10 15 25 40 50 80 100 150 200 300 400 | 0,10 0,25 0,60 1,60 4,00 6,00 16,00 25,00 60,00 100,00 250,00 400,00 | 0,16 0,40 1,00 2,50 6,00 10,00 25,00 40,00 100,00 160,00 400,00 600,00 | 0,25 0,60 1,60 4,00 10,00 16,00 40,00 60,00 160,00 250,00 600,00 1000,00 | 0,40 1,00 2,50 6,00 16,00 25,00 60,00 100,00 250,00 400,00 1000,00 1600,00 | 0,60 1,60 4,00 10,00 25,00 40,00 100,00 160,00 400,00 600,00 1600,00 2500,00 | 1,00 2,50 6,00 16,00 40,00 60,00 160,00 250,00 600,00 1000,00 2500,00 4000,00 |
| Примечание – Под наибольшим расходом Qmax подразумевается значение расхода, при котором счетчики обеспечивают свои метрологические характеристики при непрерывной работе. |

Таблица 4 – Цена импульса

| Условный внутренний диаметр первичного преобразователя, Dn, мм | Цена импульса, л/имп |
| --- | --- |
| 6 10 15 25 40 50 80 100 150 200 300 400 | 0,025 0,050 0,100 0,250 0,500 1,000 2,500 5,000 10,000 25,000 50,000 100,000 | 0,05 0,10 0,25 0,50 1,00 2,50 5,00 10,00 25,00 50,00 100,00 250,00 | 0,10 0,25 0,50 1,00 2,50 5,00 10,00 25,00 50,00 100,00 250,00 500,00 | 0,25 0,50 1,00 2,50 5,00 10,00 25,00 50,00 100,00 250,00 500,00 1000,00 |