ТЕПЛОСЧЕТЧИК  SA-94/2М

Таблица 1- Переменные данные для заказа SA-94/2М

| Теплосчетчик SA-94/2М - |  | -ПРН- |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение (согласно таблице 2) | 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный диаметр первичных преобразователей: расхода Q1/расхода Q2 |  |  | 010/010 015/015 025/025 040/040 050/050 080/080 100/100 150/150 200/200 300/300 400/400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсоединение первичных преобразователей: фланцевое резьбовое: со штуцером с фаской со штуцером с резьбой |  |  |  |  | ФЛ/ФЛ Р1/Р1 Р2/Р2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы: постоянного тока частотные |  |  |  |  |  |  | ТЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество термопреобразо-вателей : комплект из двух комплект из двух и третий |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 3 |  |  |  |  |  |  |
| Градуировка термопреобразо- вателей: 100П Pt100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 |  |  |  |  |
| Длина погружаемой части термопреобразователей, мм: в случае комплекта из двух/и третьего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для 100П: 70 98 133 223 | для Pt100: 80 100 120 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 2/2 3/3 4/4 |  |  |
| в случае комплекта из двух/без третьего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для 100П: 70 … 223 | для Pt100: 80 … 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/нет … 4/нет |  |  |
| Стандартный последова-тельный интерфейс: RS232 RS422/RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 2 |

Пример заказа теплосчетчиков SA-94/2М исполнения 1, с первичными преобразова-телями ПРН расхода Q1 и расхода Q2 с условным диаметром 25 мм, резьбового подсоединения  с  монтажными  штуцерами  с  фаской,  двумя  выходными  электрическими

сигналами постоянного тока, комплектом из двух и третьего термопреобразователя с номинальной статической характеристикой 100П, с длиной погружаемой части 70 мм, со стандартным последовательным интерфейсом RS232:

“Теплосчетчик SA-94/2М-1-ПРН-025/025-Р1/P1-Т-3-1-1/1-1”.

В случае заказа теплосчетчика без третьего термопреобразователя в заказе меняется шифр количества термопреобразователей и на месте длины погружаемой части третьего термопреобразователя должно быть указано “нет”, например:

“Теплосчетчик SA-94/2М-1-ПРН-025/025-Р1/P1-Т-2-1-1/нет-1”.

Внимание! При составлении заказа необходимо учесть, что у теплосчетчиков исполнения 3 два наименьших диапазона измерения расхода (см. таблицу 3) не калибруются и погрешность измерения в них не нормируется.

Таблица 2 - Исполнения

| Исполнение теплосчетчика | Разность температур теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, (С | Ориентировочное значение верхнего предела скорости теплоносителя, м/с |
| --- | --- | --- |
| 1 | От 3 до 140 | От 1,0 до 10 |
| 3 | От 3 до 140 | От 1,6 до 10 |

Таблица 3 – Наибольшие расходы

| Условный диаметр первичного преобразова-теля, Dn , мм | Ориентировочное значение верхнего предела скорости теплоносителя, м/с |
| --- | --- |
|  | 1,00 | 1,25 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 |
|  | Наибольший расход, Qmax, м3/ч |
| 10 15 25 40 50 80 100 150 200 300 400 | 0,25 0,60 1,60 4,00 6,00 16,00 25,00 60,00 100,00 250,00 400,00 | 0,32 0,80 2,00 5,00 8,00 20,00 32,00 80,00 125,00 320,00 500,00 | 0,40 1,00 2,50 6,00 10,00 25,00 40,00 100,00 160,00 400,00 600,00 | 0,50 1,25 3,20 8,00 12,50 32,00 50,00 125,00 200,00 500,00 800,00 | 0,60 1,60 4,00 10,00 16,00 40,00 60,00 160,00 250,00 600,00 1000,00 | 0,80 2,00 5,00 12,50 20,00 50,00 80,00 200,00 320,00 800,00 1250,00 |

Окончание таблицы 3

| Условный диаметр первичного преобразова-теля, Dn , мм | Ориентировочное значение верхнего предела скорости теплоносителя, м/с |
| --- | --- |
|  | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
|  | Наибольший расход, Qmax, м3/ч |
| 10 15 25 40 50 80 100 150 200 300 400 | 1,00 2,50 6,00 16,00 25,00 60,00 100,00 250,00 400,00 1000,00 1600,00 | 1,25 3,20 8,00 20,00 32,00 80,00 125,00 320,00 500,00 1250,00 2000,00 | 1,60 4,00 10,00 25,00 40,00 100,00 160,00 400,00 600,00 1600,00 2500,00 | 2,00 5,00 12,50 32,00 50,00 125,00 200,00 500,00 800,00 2000,00 3200,00 | 2,50 6,00 16,00 40,00 60,00 160,00 250,00 600,00 1000,00 2500,00 4000,00 |
| Примечание - Под наибольшим расходом Qmax подразумевается значение расхода, при котором теплосчетчики обеспечивают свои метрологические характеристики при непрерывной работе. |