Шифр теплосчетчиков SA-94/2 (для Казахстана) при заказе формируется из нижеприведенных элементов:

Теплосчетчик   SA-94/2 -Х-ПРН-ХХХФ -ХХ    -Х     -Х      -Х     -Х     -Х    -Х    -Х

| Исполнение 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр условного прохода: | 010 015 025 040 050 080 100 150 200 300 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсоединение первичного преобразователя: фланцевое резьбовое: со штуцером с фаской со штуцером с резьбой |  | ФЛ Р1 Р2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные сигналы: постоянного тока частотные |  |  | Т Ч |  |  |  |  |  |  |
| Количество термопреобразо-вателей ТСП: комплект из двух комплект из двух и третий |  |  |  | 2 3 |  |  |  |  |  |
| Градуировка ТСП: 100П Pt100 100M |  |  |  |  | 1 2 3 |  |  |  |  |
| Длина погружаемой части ТСП, мм: 80 120 160 250 |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 |  |  |  |
| Стандартный последовательный интерфейс: RS232 RS485 |  |  |  |  |  |  | 1 2 |  |  |
| Программное обеспечение: нет есть |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 |  |
| Розетка интерфейсная настенная AD1001: нет есть |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 |

Пример обозначения теплосчетчиков SA-94/2 исполнения 1, с первичными преобразователями ПРН диаметром условного прохода 25 мм, резьбового подсоединения с монтажными штуцерами с фаской, двумя выходными электрическими сигналами постоянного тока, комплектом из двух и третьего термопреобразователя  с номинальной  статической характеристикой 100П, с длиной погружаемой части 80 мм, со стандартным последовательным интерфейсом RS232, без программного обеспечения, без розетки интерфейсной настенной AD1001 при их заказе и в документации другой продукции, в которой они могут быть применены:

"Теплосчетчик SA-94/2-1-ПРН-025Ф-Р1-Т-3-1-1-1-0-0".

Внимание! При составлении заказа необходимо учесть, что у теплосчетчиков исполнения 3 и 4 два наименьших диапазона измерения расхода (см. таблицу 1 паспорта) не калибруются и погрешность измерения в них не нормируется.